## Slide 1
接触式位移通讯窜口调试掌握技巧
讲解
产品型号：HK-L12

## Slide 2
目录
4
3
1
2
产品参数介绍
通讯模块的连接
串口调试技巧

## Slide 3
产品参数介绍
1
1
接触式位移

## Slide 4
右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。
您可以点击文字框输入您的描述说明，或者通过复制粘贴，在此录入上述图表的综合描述说明。
在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明 。
接触式位移功能介绍
产品特性
测量方式：高精度光栅尺
放大器带数值显示测量值
检测精度1μm
RS485通讯
接触式位移

## Slide 5: 放大器参数
接触式位移

## Slide 6: 感测头参数
接触式位移

## Slide 7
通信模块的连接
2
接触式位移

## Slide 8: 通讯模块的连接
感测头带RS485通信，可与上位机连接，也可以与通信模块连接，
通讯模块的接线介绍

## Slide 9: 通讯模块的连接介绍
接触式位移

## Slide 10
接触式位移
串口的调试技巧
3

## Slide 11: 串口与感测头连接
一，打开串口调试助手
1，串口：（模块连接好，选择栏选择）
2，波特率： 115200（默认）
3，校验位：无
4，数据位：8
5，停止位：1
接触式位移

## Slide 12
串口与感测头的连接
二，点击打开串口
1，选择 HEX
2,在输入命令: bdbdbo, 对话框是否返回命令 图1.
3，输入命令：主机输入地址码010300000002C40B 发送，对话框返回 如图2代码。
4，输入命令：7aodoa,对话框返回代码 如图3
图1
图2
图3

## Slide 13
串口与感测头的连接
三，动态滚动测试
1,输入命令：7a0d0a
选择
按图1勾选选项后
图2 滚动显示感测头测 量数据。
图1
图2

## Slide 14: 波特率的选择
在115200波特率的通讯情况下，向传感器发送(16进制)bd bd a0，传感器返回数据：bd bd a0说明改写成功。--波特率（9600）
三，波特率修改（非modbus协议）
将波特率是115200改成实例9600
在9600波特率的通讯情况下，向传感器发送(16进制)bd bd b0，传感器返回数据：bd bd b0说明改写成功。 --波特率（115200）
将波特率是9600改成实例115200

## Slide 15: 长串命令的解释
客户问题：1、连PLC,软件输出的格式是什么？
答：连接PLC, 输出的是Modbus 协议， 16进制的 整数
问题2：0x89700001这一长串数字命令分解是什么意思？
答：命令里边椭圆截取的数据，这个是测量值，前面的表示：比如说01是传感器的地址，03是命令码，04是表示我这个数字上传了四个字节，然后最后在中间那个圈起来的数字是测量值，最后那两位是校验码。
如果要转换成十进制，就在这个测量值上除以10000

## Slide 16
谢谢聆听！